МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МАШИН

Кан Шоучян

ВВЕДЕНИЕ

Традиционные методы анализа колебательных процессов сложных механических систем, в основном базируются на спектрально-корреляционных методах в различных их вариантах. При этом, динамическая сущность процессов, порождающих такие сигналы, как правило, уходит на второй план. Современная нелинейная динамика позволяет рассмотреть анализ сигналов как процесс идентификации динамических систем по результатам анализа экспериментальных данных [1].

В настоящее время представления синергетики и теории динамического хаоса все шире используются при анализе реальных колебательных сигналов машин.

Целью предлагаемой работы является оценка возможности выявления при помощи методов нелинейной динамики критериев для определения функционального состояния работы машин, по параметрам вибрации.

Хаотические явления возможны во многих механических и электрических системах. Это, например, могут быть нелинейные упругие элементы, пружины, механические системы с зазором или мертвым ходом, системы с вращением, контрольные устройства с обратной связью, нелинейные сопротивления, ёмкости или индуктивные элементы электрических цепей.

Динамическому хаосу в фазовом пространстве системы соответствует притягивающее множество, называемое странным аттрактором.1. МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

В любом случае первоначальным этапом для исследования сигналов методами нелинейной динамики должна быть процедура реконструкции фазовой траектории динамической системы, порождающей сигнал. Единственным методом, позволяющим реконструировать характер фазовой траектории системы на основе анализа экспериментально полученного сигнала, является процедура вложения. Основанием для такого подхода является теорема Такенса, которая утверждает, что путем правильного подбора размерности вложения m и параметра задержки т можно получить (m+1)-мерный фазовый образ, достаточно полно отражающий свойства истиной траектории системы в фазовом пространстве.

Основным преимуществом методов нелинейной динамики является то, что фазовый портрет системы может быть восстановлен по измеренным параметрам, зависящих от одной переменной [2]. Параметрами, характеризующими нелинейную динамическую систему, являются корреляционная размерность dи энтропия Колмогорова K, для вычисления которых может быть использован метод задержанной координаты. Для этой цели временная реализация исходного сигнала x(t) представляется в виде последовательности чисел

x1,x2,x3...,хп,	(1)

где xn= х(nτ), т - время выборки, n - целое число.

Из этой последовательности строятся m — мерные векторы, лежащие в m - мерном фазовом пространстве

xi=(x1,...xi+m−1 ) ,	(2)

где T - операция транспонирования.

Тогда корреляционным интегралом порядка  mсчитается функция

Cm(l), равная вероятности того, что расстояние между двумя векторами

меньше l.

Корреляционная размерность dопределяется

d=lim[lg C m(l ) / lg l]

r→0(3)

где Ст(l) - корреляционный интеграл, l - размер ячейки разбиения. Корреляционный интеграл записывается

где: θ= 0 при  t <0; θ= 0,5 при t = 0; θ = 1 при t>0; θ- функция Хеви-сайда, N — число точек, используемых для оценки размерности. Энтропия Колмогорова определяется выражением

Для динамических систем, определяемых из экспериментальных временных реализаций, энтропию Колмогорова целесообразно представлять в нормированном на энергию виде E [3].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При реконструкции аттракторов существенное влияние на значение корреляционной размерности оказывает выбор параметра задержки τ. Экспериментально было установлено, что если τслишком мало, координаты фазовой точки практически неразличимы, а при слишком большого τкоординаты оказываются некоррелированными и реконструированный аттрактор не отражает истинной динамики. Значение τобычно выбирают исходя из первого нуля автокорреляционной функции. С учетом этого для вибрационных сигналов одного из вертолетов в исправном состоянии и с дефектом одной из шестерен редуктора рулевого винта величина задержки τвыбрана равной 0,7.

На рис. 1 в качестве примера представлены фазовые портреты вибрационных сигналов вертолета в исправном и неисправном состоянии, а на рис. 2 - фазовые портреты их спектров. Как видно, возникшая неисправность в обоих случаях приводит к существенному возрастанию хаотичности механической системы.

Рис. 2. Фазовый портрет спектра колебательных сигналов машин:

а - в исправном состоянии, б- в неисправном состоянии

Временные сигналы отфильтрованы с помощью фильтра с центральной частотой 897.6 Гц, получены фазовые портреты отфильтрованных колебательных сигналов машин (рис. 3).

Рис. 3. Фазовый портрет отфильтрованных колебательных сигналов машин (отн. ед.):

а - в исправном состоянии, б- в неисправном состоянии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ сигналов вибрации машин с использованием методов нелинейной динамики позволяет получить дополнительные сведения о функциональном состоянии машин. Состояние аттрактора временного сигнала и его спектра, могут быть использованы в качестве критерия для характеристики сложных режимов функционирования механических систем. Исследования в данном направлении будут продолжены.

Литература

- Анищенко В. С, Вадивасова Т. Е. Нелинейная динамика хаотических и стохасти
ческих систем. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999.

- Grassberger P., Procaccia. I. Characterization of strange attractors // Physical Review
Letters. 1983. Vol. 50. № 5. P. 346-349.

- Анищенко В. С, Вадивасова Т. Е., Астахов В. В. Нелинейная динамика хаотиче
ских и стохастических систем. Саратов, 1999. С. 368.