Тесты

по  курсу  “Интегральная электроника”

Правильный ответ - подчеркнуть!

- В положительной логике логической единице (лог. “1”) соответствует:

более низкое напряжение,     более высокое  напряжение,

большее  напряжение по абсолютной величине.

- Укажите  устройства последовательностного типа:

дешифратор, счетчик, мультиплексор, генератор кодов, одноразрядный сумматор.

- Дешифратор n – разрядного двоичного кода имеет максимальное количество выходов :

2n, ,                  log2 n,                      lg n.

- Комбинационное устройство включает элементы памяти:

да,                     нет,                           может.

- Синхронный RS – триггер имеет информационных  (логических) входов:

1,                     2,                             3.

6    Логическое уравнение D – триггера имеет вид:

,      ,          .

- Модуль счета двоичного счетчика  Ксч    равен 32, а число разрядов:

Log2К сч ,                     LgКсч ,                                      2Ксч   .

- Возможно  вариантов двоично–десятичных счетчиков:

1,            2,            4,            10,                 76(106

- Более быстродействующий счетчик:

последовательный,         параллельный,               с групповым переносом .

- Сдвиговый регистр должен  тактироваться :

фронтом импульса,               срезом импульса,                       уровнем напряжения.

- Входное сопротивление операционного усилителя (ОУ) с ростом частоты усиливаемых частот:              неизменно,                        увеличивается,               уменьшается.

- Максимальный фазовый сдвиг выходного напряжения  относительно входного в трехкаскадном  нескорректированном по частоте ОУ составляет:

-90(                         -180(                         -270(

13. АЧХ полностью скорректированного ОУ имеет  скорость спада на высоких частотах:

-20 дБ/дек,                  -40 дБ/дек,                 -60 дБ/дек.

- На частоте f гр. усиление  усилителя на  ОУ уменьшается  на:

3 дБ,                            6 дБ,                         9 дБ.

- Выражение для коэффициента  усиления инвертирующего усилителя на ОУ с обратной связью имеет вид:

Кос( - Rос/R1,           Кос( - R1/Rос,              Кос(  Rос/R1 (1