ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОНЕДИНИЦ ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ

http://www.vniiftri.ru/rus/activity/

Первый Государственный эталон единицы времени – секунды, единицы частоты – герца и национальной шкалы времени (ГЭВЧ) был создан во ВНИИФТРИ в 1967 г.

Рост требований к точности ГЭВЧ со стороны потребителей в народном хозяйстве, науке и обороне страны привел к необходимости вести непрерывно продолжающиеся разработки новой, более точной аппаратуры для ГЭВЧ.

С 1967 г. по настоящее время прошло пять переаттестаций ГЭВЧ.

В 1998 году Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 04 марта 1999 года № 9-ст был утвержден ныне действующий эталон. Его основные метрологические характеристики за прошедшее с 1967 г. время были значительно улучшены.

ГЭВЧ представляет собой комплекс средств измерений, обеспечивающих его непрерывную работу, состоящий из:

– аппаратуры воспроизведения размеров единиц времени и частоты – метрологического цезиевого репера частоты;

– аппаратуры хранения размеров единиц и шкал времени – группы водородных хранителей частоты и времени;

– аппаратуры внутренних и внешних сличений эталона;

– аппаратуры формирования шкалы времени;

Результаты совместных измерений обрабатываются по ряду программ и алгоритмов.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон значений частот, Гц..................................................................................... 1–1014

Диапазон значений интервалов времени, с...................................................... 1·10-10–1·108

Неисключенная систематическая погрешность

воспроизведения размеров единиц не превышает.......................... (2–3)·10-14, 1·10-14/год

Среднеквадратическая относительная погрешность

воспроизведения размеров единиц, не более.............................................................. 5·10-14

Относительная нестабильность размеров единиц на интервалах

времени 1–3 месяца, не более................................................................................ (3–5)·10-15

Предел допускаемой погрешности метода передачи шкалы времени

вторичным эталонам СКО, нс, не более......................................................... 2–5 за 5 суток

По всем основным метрологическим характеристикам (кроме неисключенной систематической погрешности воспроизведения размеров единиц) эталон находится на уровне национальных эталонов времени и частоты развитых стран.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Потребность в точных измерениях времени и частоты существует во всех областях народного хозяйства и обороны страны: навигация, связь, телекоммуникации, космическая (включая КНС «ГЛОНАСС») и наземная навигация и геодезия, геодинамика, системы управления транспортом, часификация и др., информационные технологии.

Ряд направлений фундаментальных исследований: по уточнению основных законов природы, по расширению знаний о Вселенной, Космосе, Земле, микромире – требуют еще более высокой точности эталона.

Для решения различных научных и практических задач в стране эксплуатируются сотни тысяч различных приборов, использующих время-частотные методы.

ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦ ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ И ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ

Вторичный эталон единиц времени, частоты и шкалы времени изготовлен в 1968 г. и хранится в Иркутском филиале ВНИИФТРИ.

Эталон представляет собой комплекс средств измерений и объектов, обеспечивающих его непрерывную работу, состоящий из:

– аппаратуры хранения размеров единиц времени и частоты и шкал времени;

– аппаратуры формирования, хранения и передачи рабочей шкалы и сетки эталонных частот;

– аппаратуры внутренних и внешних сличений и передачи размеров единиц времени и частоты.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон воспроизводимых значений частот, Гц....................................................... 1–108

Диапазон воспроизводимых интервалов времени, с ........................................ 1·10-9–1·108

Нестабильность частоты, на интервалах 1 сут. – 3 мес., nо ................................. ≤ 1·10-14

Предел допустимых расхождений координированной шкалы

эталона-копии UTC(Им) от шкалы ГЭВЧ UTC(SU), DТ, нс ..................................... ≤ 100

Погрешность автономного хранения шкалы времени за 90 сут., dо, нс.................. ≤ 100

Суммарная погрешность эталона, SSо..................................................................... ≤ 2·10-14

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Навигация, связь, телекоммуникации, космическая и наземная навигация и геодезия, геодинамика, системы управления транспортом, часификация и др., информационные технологии.

ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦ ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ И ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ

Вторичный эталон единиц времени, частоты и шкалы времени изготовлен в 1976–2001 гг. и хранится в Хабаровском филиале ВНИИФТРИ. Приказ ФГУП ВНИИФТРИ от 25.12.2002 г. № 171.

Эталон представляет собой комплекс средств измерений и объектов, обеспечивающих его непрерывную работу, состоящий из:

– водородных хранителей частоты и времени;

– системы формирования рабочей шкалы времени;

– аппаратуры внутренних и внешних сличений.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений частоты, Гц..................................................................... 1,5·106–1·108

Диапазон измерений интервалов времени, с .................................................... 1·10-9–1·108

Суммарная погрешность эталона, SSо..................................................................... ≤ 4·10-14

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Навигация, связь, телекоммуникации, космическая и наземная навигация и геодезия, геодинамика, системы управления транспортом, часификация и др., информационные технологии.