В. П. Самодуров1, В. Э. Кутырло2

1 БГУ, 2 ОАО «Белгорхимпром», Минск

МОРФОМЕТРИЯ КЛАСТОГЕННЫХ ПОРОД ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Морфометрия зерен является разделом гранулометрии и широко используется в геологии для установления динамики переноса и отложения кластогенного материала, а также в технологиях, основанных на использовании различных фракций механогенных осадочных пород. Целью данной работы является обзор современных методов морфометрии и их применимость к анализу зернистых пород четвертичных отложений Беларуси. Задачей современной цифровой морфометрии является получение количественных характеристик формы зерен пород по цифровым изображениям пород и минералов.

| Рисунок 1. ─ Схема определения размера частиц по цифровым фотографиям по [1], с изменениями | Рис. 2. Объекты морфометрии | Рис. 3. Сферичность и закругленность зерен |
| --- | --- | --- |

Размер зерен. Подходы к определению размера зерен различны, однако, в каждом методе  определения размера зерен форма частиц игнорируется (рис.1). Размер может быть определен как описанная сфера, вписанная сфера, эквивалентная сфера того же веса или объема и др. Распределение частиц по размерам, выполненное методом анализа цифровых фотографий не соответствует распределению масс отдельных фракций. Для перевода данных необходимо рассчитать  зерен и определить массы с учетом плотности минералов.

Форма зерен является одним из основных параметров морфометрии. В общем случае форма зерен описывается на трех уровнях размерности (рис.2).      Общая форма зерна, его морфология, представлена параметрами наибольшего размера. Параметрами среднего размера описываются формы углов и выступов.  Структура поверхности изучается с помощью объектов самого малого размера.

Основным количественным параметром морфологии является сферичность (sphericity) зерна. Для двухмерных моделей используется понятие округлости (circularity).  Этот параметр описывает степень приближения общей формы зерна к окружности.   Противоположным по смыслу является параметр удлинение (elongation).

Формы углов, закруглений, выступов поверхности описываются на среднем уровне объектов исследования. Для описания формы углов и выступов используется параметр угловатости или противоположный ему по смыслу параметр закругленности выступов (roundness).  Сферичность и закругленность - независимые параметры, которые являются следствием единого процесса, характеризующего изменение формы зерна вследствие его истирания. Совместный эффект, учитывающий сферичность и закругленность, называют окатанностью зерна.  Для раздельного определения сферичности и закругленности   используется эмпирический метод Крумбейна (рис. 3). Форму частиц сравнивают с ячейками таблицы, и затем определяют сферичность и закругленность. Этот подход противоположен методу компьютерного анализа, целью которого является изначальное раздельное количественное определение сферичности и закругленности, а затем вычисление эффекта совместного влияния этих параметров – окатанности зерен.

Современная морфометрия кластогенных пород основана на подходах, представленных в классических работах Ваделла (Wadell), Тикела (Tickell), Крумбейна (Krumbein), а также множества других способах определения морфометрических параметров (табл.1). Из-за обилия измеряемых параметров, их выбор и использование должно быть описано в каждой конкретной работе.

Можно видеть, что в некоторых представлениях используется периметр частицы Р. Периметр, в отличие от площади частицы, плохо определяется по цифровым фотографиям.       В зависимости от масштаба и разрешения фотографии, периметр частиц существенно меняется, в то время как площадь изменяется незначительно. Поэтому сферичность β  обычно определяется отношением площади частицы Ao к площади описанного круга Ac. Закругленность α рассчитывается как отношение усредненного радиуса закруглений углов и выступов rj к радиусу вписанной окружности R.  Окатанность Ок определяется формулой:

Ок = α.β                    [1]

Очевидно, что окатанность зерна колеблется в пределах от 0 до 1, а окатанность идеальной сферы равна 1.

Распространенные параметры описания формы минеральных зерен [4], с дополнениями.

| Сферичность (Sphericity) | Dc/Dо | Отношение диаметра круга Dc, равного площади измеряемого зерна к диаметру описанной вокруг зерна окружности Dо | Wadell, 1935 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изометрчность(Degree of circularity) | Рс/Ро | Отношение периметра Рс вычисленного круга, равного площади измеряемого зерна к периметру Ро зерна | Wadell, 1935 |
| Сферичность(Roundness) | Ao/Ac | Отношение площади зерна Ao к площади круга, описанного вокруг зерна Ac | Tickell, 1938 |
| Округлость(Roundness/Circularity) | 4πAo/Po2 | Отношение площади зерна Ao к квадрату периметра зерна | Riley, 1941 |
| Формфактор(Formfactor) | 4π/Po2 | Здесь Po – периметр зерна | Karakuş, 2010 |
| Сферичность по вписанной окружности (Inscribed circle sphericity) | √Di/Dc | Корень квадратный из отношения диаметра вписанной в зерно окружности Di к диаметру описанной окружности Dc | Riley, 1941 |
| Округлость(Circularity) | P2o/Ao | Отношение квадрата периметра частицы к площади частицы | Blott & Pye 2008 |
| Окатанность(Roundness) | Po/Pconv | Отношение периметра частицы к периметру сглаживающей кривой, описывающей частицу | Janoo, 1998 |
| Заполнение(Solidity) | Ao/Aconv | Отношение площади частицы к площади сглаживающей кривой, описывающей частицу | Karakuş, 2010 |
| Закругленность(Roundness) | (∑rj/N)/R | Отношение среднего радиуса угловых закруглений rj частицы к радиусу вписанной окружности R. Здесь N – число измеренных угловых закруглений. | Wadell, 1932 |
| Сферичность (Sphericity) | _3√(bc/a2) | Здесь a – длина частицы, b – ширина частицы, c – высота частицы | Krumbein, 1941 |
| Относительное удлинение Aspect Ratio (AR) | Max/Min | Отношение длины частицы Max к ее ширине Min | Программы анализа частиц |
| Удлинение (Elongation) | 1-in/Max) | Здесь Min – ширина частицы, Max – ее длина | Программы анализа частиц |

Основные морфоструктурные закономерности кластогенных пород четвертичных отложений Беларуси. Известно, что закругленность выступов и углов растет с увеличением размерности зерен. Частицы алевритовой размерности и тонкозернистые пески наиболее остроугольны, а минеральные зерна песков средней и грубой размерности – окатанные. Пески и песчаники четвертичных отложений Беларуси в основном олигомиктовые, полевошпатово-кварцевые, с примесью обломков пород.

Кварц отличается от остальных минералов повышенной окатанностью. Этот эффект связан не только со спецификой процессов переноса кластического материала, но и с тем обстоятельством, что исходный кварц метаморфических пород и гранитоидов характеризуется изначальным ксеноморфным и изометричным обликом кристаллов. Таким образом, повышенная сферичность кварца – следствие его первичных характеристик.

Заключение. В настоящее время отмечается бурный процесс совершенствования программ автоматического морфометрического анализа кластического материала по цифровым изображениям, однако полной автоматизации этого вида исследований пока не достигнуто. Применение разных подходов к анализу дает схожие, но несколько разные результаты. Существенным недостатком морфометрии на основе анализа цифровых  фотографий является игнорирование параметров нижней иерархической ступени морфологии - структуры поверхности частиц. Из-за этого общий методический подход к морфометрии кластического материала остается незавершенным.

Рисунок  4 ─  Закругленность и сферичность зерен

- http://www.malvern.com.uk

- Mitchell, J. K. & Soga, K. (2005). Fundamentals of soil behavoir. Third edition. Wiley. New Jersey.

- Krumbein, W. C. and Sloss, L. L. (1963). Stratigraphy and sedimentation. Second edition. Freeman. San Francisco.

- Rodriguez, J.M., Johansson, J.M.A., Edeskär, T. Particle Shape Determination by Two-Dimensional Image Analysis in Geotechnical Engineering. Nordic Geotechnical Meeting, May. 09 2012 - May. 12 2012, Copenhagen, Denmark.

- N. Otsu (1979). «A threshold selection method from gray-level histograms». IEEE Trans. Sys., Man., Cyber. 9: 62-66.

- Goldich, S.S. J. Geol., 1938, v.46, № 1.